# Зарегистрирована

# Отдел надзорной деятельности

# и профилактической работы по

# Яковлевскому городскому округу

# ГУ МЧС России по Белгородской области

(Наименование  органа Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий*)

«____»_______________2020 г.

# Регистрационный №______________________

# ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Радонежский»г.Строитель Яковлевского городского округа».

Функциональное назначение: Ф 1.1.

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1193123023059

Идентификационный номер налогоплательщика: 3121009204

Место нахождения  объекта защиты: 309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, город Строитель, переулок Жукова, дом 2.

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты: 309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, город Строитель, переулок Жукова, дом 2; телефон/факс: 89511417834; электронный адрес: lenask-st@mail.ru

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска произведен ООО «БелПожАудит» в 2019 г. |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 1000 рублей 00 копеек |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Характеристика объекта: Здание МБДОУ «Детский сад «Радонежский» г.Строитель Яковлевского городского округа общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1.Здание двухэтажное с подвалом, 2019 года постройки -II степени огнестойкости, -класс конструктивной пожарной опасности СО. Здание запроектировано простой формы в плане, площадь застройки - 2460,5 м.кв.; в том числе 1-й этаж -1184,3м.кв.; 2-й этаж -1205,9 м.кв., подвал помещения ИТП и водомерный узел-70,3 м.кв. Высота 1-го и 2-го этажей 3,3 м (с высотой помещения 3,0 м.), высота подвала 2,4 м (высота помещений-2,0м). Проектом предусматривается устройство двух аварийных выходов, один из которых выполнен в пространстве лестничной клетки, а другой через приямок. Фундамент: представляет собой ленту из сборных фундаментных плит серии 1.112-1.Ширина ленты-1,4 м, длина плит 2400,1200,800 мм. Конструкция стен подвала из сборных фундаментных блоков марки ФБС толщиной 400мм по ГОСТ-13579-78. Гидроизоляция стен подвала обеспечивается двойной обмазкой битумом, а также наплавляемыми материалами «Технониколь» Техноэласт ЭПП***ТУ 5774-003-00287852-99 Наружные стены: Бетонные блоки Внутренние стены: применены декоративно-отделочные материалы не выше, чем КМ 1, покрытия полов с пожарной опасностью не выше, чем КМ 2. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и спортивных занятий выполнены из материалов класса КМ 0 и КМ1. -санузлы в групповых, гладильная, постирочная, кладовая чистого белья: облицовка стен керамической плиткой на всю высоту -санузлы и душевые персонала, изолятор, производственные помещения кухни, буфетные в групповых, моечные, раздаточная кухни, помещения уборочного инвентаря - облицовка керамической плиткой на всю высоту -остальные помещения, коридоры улучшенная штукатурка, шпаклевка, затирка, ВДК - покраска. Потолок: -зал музыкальных занятий, холл - подвесной потолок -во всех остальных помещениях: затирка швов, шпаклевка за 2 раза пастой КЛМ, ВДК - покраска. Полы: -керамогранитная плитка (санузлы, помещения уборочного инвентаря, буфетные, изолятор, производственные и складские помещения кухни, постирочная и гладильная) -линолеум в остальных помещениях. Перегородки: из перегородочных керамзитобетонных камней стеновых СКЦ-2р на растворе М100. Перекрытие: железобетонные перекрытия толщиной 220 мм серии 0-455-05.01.вып.1. Внутренние и наружные лестницы: Лестничные марши площадки внутренних лестниц - сборные железобетонные. Лестничные марши выполнены из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.0-84,по металлическим косоурам, швеллера 2У с уклоном полок по ГОСТ 8240-89. Фермы покрытия: Покрытие в осях 5-6/Г-Е выполнено из металлических ферм индивидуального изготовления. Фермы изготовлены из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 Кровля: плоская, малоуклонная из направляемых материалов. Водосток организованный внутренний. Кровля односкатная из сэндвич панелей по металлическим фермам с уклоном 10%.Выход на кровлю осуществляется при помощи стремянки из служебного помещения. Двери на путях эвакуации выполнены без уступов и порожков. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Остекленные двери на путях эвакуации имеют армированное остекление. Мероприятия по молниезащите: -Согласно СО 153-34.21.122-2003 здание подлежит молниезащите. Молниезащита выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» обеспечен 4 уровень защиты от ПУН. -защита от прямых ударов молнии выполнена путем наложения молниеприемной сетки на кровлю под слой утеплителя. Молниеприемная сетка выполнена из стальной проволоки диаметром 10 мм с шагом не более 20на 20 мм над ними. -выступающие над крышей металлические элементы присоединены к молниеприемной сетке, а неметаллические части сооружения, возвышающиеся над кровлей, оборудуются дополнительными молниеприемниками, присоединенными к сетке. - молниеприемная сетка соединяется токоотводами из стальной оцинкованной проволоки с наружным контуром заземления. -заземляющее устройство предусмотрено из стальной полосы проложенной в землю на глубине 0,7м от уровня земли по периметру здания. Класс пожарной опасности покрытия полов принят не ниже -лестничные клетки – КМ 1 -общие коридоры, тамбуры, холлы- КМ2 -залы для музыкальных и спортивных занятий – КМ 0 и КМ1 -остальные помещения – КМ 2 На первом этаже размещается 5 групповых ячеек, каждая на 20 человек, кухня со всеми производственными, подсобными и кладовыми помещениями, постирочная с гладильной и кладовой чистого белья, медицинский блок с изолятором с отдельным выходом наружу, комната охраны, электрощитовая. На втором этаже размещается 4 групповых ячейки, каждая на 20 человек, административные помещения, кабинет педагога-психолога, логопеда, залы для музыкальных и спортивных занятий, венткамера. Вертикальные коммуникации между этажами представлены 4 внутренними лестничными клетками. Лестница в подвал, отделена от остального пространства противопожарной перегородкой 1 типа и имеющая выход непосредственно наружу. Проектом предусматривается устройство грузового подъемника на 150 кг для сообщения между 1 и 2 этажами. Эвакуационные выходы: согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 1.1330-2009,ФЗ №123 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все наземные этажи имеют как минимум 2 эвакуационных выхода. Каждая групповая ячейка имеет 2 эвакуационных выхода. Несущие конструкции здания соответствуют степени огнестойкости II,классу конструктивной пожарной опасности СО. Все эвакуационные лестничные клетки, а также пути эвакуации и коридоры длиной свыше 12 м. имеют естественное освещение через оконные проемы. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012) п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1-2.1.5, 2.1.7-2.1.25, 2.2.1-2.2.2, 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-2.4.4, 2.5.1-2.5.5, 3.1-3.8, 3.10, 3.11, 5.1-5.23, 6.1-6.4. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 132, ст. 134, ст. 137, ст. 138, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27, 8.2.1-8.2.6. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.15 (выполняются в полном объеме). СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3. (выполняются в полном объеме). СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, (выполняются в полном объеме). СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14(выполняются в полном объеме). СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1. (выполняются в полном объеме). СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1, (выполняются в полном объеме). СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4. (выполняются в полном объеме). СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10. |

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад «Радонежский» г.Строитель                                     Е.А.Климова

«22» января  2020 г.                                                           М.П.